## Slide 1: DDoS流量清洗
ExaBGP
③ BGP协议
正常流量
用户
④引流流量
⑤清洗后流量
上游路由器
下游路由器
工作原理：
发现有DDoS攻击时，管理员将被攻击IP通过web界面添加到数据库
blackip-exabgp.php程序读取数据库，将路由信息发送给ExaBGP
ExaBGP程序将IP地址信息利用BGP协议发送给上级路由器引流
上游路由器把给受攻击IP的数据包交由清洗用Linux服务器（10G网卡）
Linux服务器进行清洗，把攻击流量过滤，其他正常流量送给下游路由器
清洗用
Linux服务器
简单web界面
Myql数据库
blackip-exabgp.php
①
②